UCHWAŁA Nr VI.53.2015

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Zakres regulacji

# § 1.1 Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/252/12 Rady Gminy Złotów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”, zwany dalej planem.

# Plan obejmuje obszar oznaczony granicami na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

# Integralną częścią niniejszej uchwały są:

- załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;

- załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nie naruszenia ustaleń studium;

- załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

- załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

# § 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

    - ustalenie nowego przeznaczenia terenów położonych w obszarze określonym 
w § 1 ust. 2;

    - ochrona lokalnych interesów publicznych poprzez unormowanie i podporządkowanie działań inwestycyjnych wymogom zachowania ładu przestrzennego oraz ukształtowanie prawidłowego układu komunikacyjnego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań;

    - określenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania poszczególnych terenów tak, aby umożliwić kształtowanie ładu przestrzennego w sposób zapewniający ochronę środowiska i zdrowia ludzi oraz wartości kulturowych gminy.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

# § 3.1 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą sytuowanie wszelkich obiektów kubaturowych; warunek ten nie dotyczy takich części budynków, jak schody, ganki, ryzality, zadaszenia, wykusze, które wykraczają więcej niż 1,5 m poza tę linię;

- obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą miejsce usytuowania lica budynku mieszkalnego, równocześnie linia ta jest nieprzekraczalną linią zabudowy dla pozostałych obiektów kubaturowych, zlokalizowanych na tej samej działce budowlanej; dopuszcza się wysunięcie przed tę linię zabudowy do 2,5 m elementów integralnie związanych ze strukturą architektoniczną budynku mieszkalnego, jak ryzality, schody, ganki wejściowe, zadaszenia, wykusze;

- usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność usługową, która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

- zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć rząd drzew lub zwarty żywopłot 
z krzewów gatunków zimozielonych oraz wysokości nie mniejszej niż 1,5 m 
i szerokości nie mniejszej niż 1,0 m.

# Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.

# § 4.1. Na obszarze objętym planem nie występują:

- tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na postawie przepisów odrębnych, 
w tym tereny górnicze i obszary szczególnego zagrożenia powodzią, a także obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych;

- obszary wymagające scalenia i podziału nieruchomości;

- obszary przestrzeni publicznych.

# Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki budowlane nie dotyczą istniejących podziałów na działki, wydzieleń geodezyjnych dla sieci, urządzeń i obiektów obsługujących sieciową infrastrukturę techniczną, a także wydzieleń stanowiących poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

# § 5. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenia terenów:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

- teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U;

- teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

Rozdział 3

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

# § 6.1. Obszar objęty niniejszym planem zlokalizowany jest w całości w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

# W zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego podczas prowadzenia prac ziemnych ustala się postępowanie zgodnie z przepisami o ochronie zabytków.

Rozdział 4

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego i środowiska przyrodniczego

# § 7. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego ustala się:

- obowiązek zachowania określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych na rysunku planem symbolem MN, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- nakaz prowadzenia gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej, zgodnie z zasadami określonymi w § 10;

- gromadzenie odpadów w wyznaczonych miejscach i ich dalsze zagospodarowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu;

- możliwość stosowania odnawialnych źródeł energii;

- realizację zieleni izolacyjnej, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

# § 8.1. Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

# Zakaz, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy:

- realizacji inwestycji celu publicznego, w tym inwestycji z zakresu łączności publicznej;

- inwestycji wynikających ustaleń szczegółowych niniejszego planu;

- przedsięwzięć, których realizacja wynika z przepisów odrębnych, w tym z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.

Rozdział 5

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

# § 9.1. Zapewnienie powiązania terenu objętego planem z siecią dróg zewnętrznych 
za pomocą projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW.

# Ustala się lokalizację miejsc postojowych w obrębie działki budowlanej, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi, w ilości nie mniejszej niż:

- dla terenów MN – 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny, w tym w garażu;

- dla terenu U – 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usług.

Rozdział 6

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

# § 10. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy oraz budowy systemów infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, w przypadku braku technicznej możliwości przyłączenia ich do istniejącej sieci dopuszcza się realizację ujęć własnych – studni, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych i bytowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dopuszcza się realizację przepompowni ścieków w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW lub na wydzielonej działce o powierzchni 
od 10 m2 do 25 m2 na terenie 1MN, pod warunkiem zapewnienia do niej dojazdu;

- do czasu budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań technicznych, m.in. szczelnych certyfikowanych zbiorników bezodpływowych;

- powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz zagospodarowanie ich w obrębie własnych działek;

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych systemów grzewczych, z wykorzystaniem paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi spalanych 
w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności, z dopuszczeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z możliwością jej przebudowy i rozbudowy jako sieć napowietrzna 
lub kablowa;

- gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

- budowa i rozbudowa sieci telekomunikacyjnych – kablowych i bezprzewodowych;

- możliwość realizacji pozostałych urządzeń i sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci gazowej.

Rozdział 7

Ustalenia szczegółowe

# § 11.1. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, ustala się:

- przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- możliwość prowadzenia usług nieuciążliwych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- realizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;

- realizację nie więcej niż 2 budynków: garażowych, gospodarczych lub gospodarczo-garażowych na działce.

  - Na terenach MN dopuszcza się realizację:

- garażu w kubaturze budynku mieszkalnego;

- wiat i altan ogrodowych;

- obiektów małej architektury;

- niezależnie od ustalonych linii zabudowy przyłączy i urządzeń służących obsłudze budynków oraz pełnionych przez nie funkcji.

  - Dla terenu 1MN ustala się:

- parametry i wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

      - intensywność zabudowy od 0,0 do 0,5,

      - minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki 60 %;

- zasady kształtowania zabudowy:

      - szerokość elewacji frontowej:

        - budynku mieszkalnego do 25,0 m,

        - budynku gospodarczego, garażowego, gospodarczo-garażowego do 8,0 m,

      - szerokość ściany frontowej wiaty, altany ogrodowej do 10,0 m,

      - wysokość:

        - budynku mieszkalnego do 12,0 m npt. do głównej kalenicy, trzy kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia w poddaszu użytkowym, z dopuszczeniem podpiwniczenia,

        - budynku gospodarczego, garażowego i gospodarczo-garażowego do 6,0 m npt. do głównej kalenicy, jedna kondygnacja nadziemna,

        - wiaty, altany ogrodowej do 2,5 m npt. do okapu,

      - dach:

        - budynku mieszkalnego – dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25o do 45o,

        - budynku gospodarczego, garażowego i gospodarczo-garażowego – jednospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowej do 15o lub dwuspadowy o nachyleniu głównych połaci do 45o,

        - wiaty, altany ogrodowej – dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych do 35o;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1300 m2;

- minimalna szerokość frontu działki 25,0 m;

- kąt pomiędzy frontem działki a liniami podziału na działki od 80o do 100o.

  - Dla terenu 2MN ustala się:

- parametry i wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

      - intensywność zabudowy od 0,0 do 0,4,

      - minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki 50 %;

- zasady kształtowania zabudowy:

      - szerokość elewacji frontowej:

        - budynku mieszkalnego do 20,0 m,

        - budynku gospodarczego, garażowego, gospodarczo-garażowego do 8,0 m,

      - szerokość ściany frontowej wiaty, altany ogrodowej do 10,0 m,

      - wysokość:

        - budynku mieszkalnego do 9,0 m npt. do głównej kalenicy, dwie kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia w poddaszu użytkowym, z dopuszczeniem podpiwniczenia,

        - budynku gospodarczego, garażowego i gospodarczo-garażowego do 6,0 m npt. do głównej kalenicy, jedna kondygnacja nadziemna,

        - wiaty, altany ogrodowej do 2,5 m do okapu,

      - dach:

        - budynku mieszkalnego – dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25o do 45o,

        - budynku gospodarczego, garażowego i gospodarczo-garażowego – jednospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowej do 15o lub dwuspadowy o nachyleniu głównych połaci od 25o do 45o,

        - wiaty, altany ogrodowej – dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych do 35o;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1200 m2;

- minimalna szerokość frontu działki 20,0 m;

- kąt pomiędzy frontem działki a liniami podziału na działki od 80o do 100o.

  - Dla terenu 3MN ustala się:

- parametry i wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

      - intensywność zabudowy od 0,0 do 0,3,

      - minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki 60 %;

- zasady kształtowania zabudowy:

      - szerokość elewacji frontowej:

        - budynku mieszkalnego do 20,0 m,

        - budynku gospodarczego, garażowego, gospodarczo-garażowego do 8,0 m,

      - szerokość ściany frontowej wiaty, altany ogrodowej do 10,0 m,

      - wysokość:

        - budynku mieszkalnego do 9,0 m npt. do głównej kalenicy, dwie kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia w poddaszu użytkowym, z dopuszczeniem podpiwniczenia,

        - budynku gospodarczego, garażowego i gospodarczo-garażowego do 6,0 m npt. do głównej kalenicy, jedna kondygnacja nadziemna,

        - wiaty, altany ogrodowej do 2,5 m do okapu,

      - dach:

        - budynku mieszkalnego – dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25o do 45o,

        - budynku gospodarczego, garażowego i gospodarczo-garażowego – jednospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowej do 15o lub dwuspadowy o nachyleniu głównych połaci od 25o do 45o,

        - wiaty, altany ogrodowej – dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych do 35o;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 2000 m2;

- minimalna szerokość frontu działki 20,0 m;

- kąt pomiędzy frontem działki a liniami podziału na działki od 80o do 100o.

# § 12.1. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem U, ustala się:

- przeznaczenie – teren zabudowy usługowej;

- realizację nie więcej niż 2 budynków usługowych na działce budowlanej;

- realizację na działce budowlanej nie więcej niż 3 budynków gospodarczych, gospodarczo-garażowych, garażowych oraz wiat, jednak wyłącznie związanych 
z obsługą obiektów usługowych, w szczególności stanowiących zaplecze magazynowo-sprzętowe oraz miejsca postojowe dla samochodów służbowych;

- możliwość zachowania istniejącego budynku usługowego z możliwością jego rozbudowy, przebudowy i nadbudowy;

- parametry i wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

      - intensywność zabudowy od 0,0 do 0,6,

      - minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki 20 %;

- zasady kształtowania zabudowy:

      - wysokość:

        - budynku usługowego do 13,0 m npt. do głównej kalenicy dachu, do trzech kondygnacji nadziemnych,

        - budynku gospodarczego i gospodarczo-garażowego do 9,0 m npt. do głównej kalenicy, do dwóch kondygnacji nadziemnych,

        - garażu do 6,0 m npt. do głównej kalenicy, jedna kondygnacja nadziemna,

        - wiaty do 3,5 m npt. do okapu,

      - szerokość elewacji frontowej:

        - budynku usługowego do 60,0 m,

        - budynku gospodarczego i gospodarczo-garażowego do 20,0 m,

        - garażu do 8,0 m,

      - szerokość ściany frontowej wiaty, altany ogrodowej do 15,0 m,

      - dach:

        - budynku usługowego – płaski o kącie nachylenia połaci dachowej od 5o do 15o lub dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25o do 45o,

        - budynku gospodarczego, gospodarczo-garażowego, garażu oraz wiaty – jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 5o do 15o lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 15o do 35o;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1500 m2;

- minimalna szerokość frontu działki 30,0 m;

- kąt pomiędzy frontem działki a liniami podziału na działki od 80o do 100o.

  - Na terenie usługowym dopuszcza się realizację:

- obiektów małej architektury;

- elementów i instalacji reklamowych o wysokości do 5,0 m npt. i powierzchni reklamowej do 8 m2;

- niezależnie od ustalonych linii zabudowy przyłączy i urządzeń służących obsłudze ww. budynków.

# § 13. Dla terenu drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW ustala się:

- szerokość drogi w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

- możliwość realizacji w liniach rozgraniczających drogi liniowej infrastruktury technicznej;

- możliwość realizacji miejsc postojowych w liniach rozgraniczających terenu, jednak wyłącznie równolegle do osi jezdni.

Rozdział 8

Ustalenia końcowe

# § 14. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia niniejszego planu w wysokości 30 %.

# § 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

# § 16. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Złotów.

Załącznik nr 1 do uchwały

Nr VI.53.2015

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały

Nr VI.53.2015

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY ZŁOTÓW W SPRAWIE STWIERDZENIA

NIE NARUSZENIA USTALEŃ STUDIUM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                           i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

Rada Gminy Złotów

stwierdza, iż zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zlotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak” nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów, przyjętego uchwałą Nr VIII/66/11 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2011 r.

UZASADNIENIE

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów przeznacza tereny położone po północnej stronie drogi gminnej jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Ustalenia miejscowego planu są zgodne z ustaleniami Studium w zakresie kierunków zmian w strukturze przestrzennej Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko oraz polityki przestrzennej gminy.

Załącznik nr 3 do uchwały

Nr VI.53.2015

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY ZŁOTÓW O SPOSOBIE

ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

Rada Gminy Złotów rozstrzyga, co następuje:

- Do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 18.12.2014 r. do 22.01.2015 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów 
w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”, w wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02.2015 r. nie wpłynęły uwagi. Uwagi 
te zostały uwzględnione w planie / nie zostały uwzględnione w planie.

- Wobec powyższego nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik nr 4 do uchwały

Nr VI.53.2015

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY ZŁOTÓW O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

Rada Gminy Złotów

rozstrzyga, co następuje:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak” na obszarze planu miejscowego nie są planowane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące zadania własne gminy.

Uchwalenie niniejszego planu miejscowego nie obciąża budżetu gminy w zakresie zadań związanych z realizacją infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI.53.2015

Rady Gminy Złotów

z dnia 26 marca 2015 r.

Rada Gminy Złotów podjęła uchwałę Nr XXIV/252/12 z dnia 27 września 2012 r.             w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”. 
Z wnioskiem o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpił właściciel nieruchomości objętych planem, który zamierza przeznaczyć część północną 
i południową obszaru planu na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Po przeprowadzeniu przez Wójta Gminy Złotów analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Złotów podjęła w dniu 27 września 2012 r. uchwałę Nr XXIV/252/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”.

Zgodnie z polityką przestrzenną gminy Złotów, wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów, przyjętym uchwałą 
Nr VIII/66/11 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2011 r., obszar objęty planem stanowi tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Rozwiązania przestrzenne przyjęte w planie miejscowym umożliwiają realizację zamierzeń inwestycyjnych właściciela nieruchomości objętych planem. Teren objęty planem jest dobrze skomunikowany, wzdłuż jego południowej strony przebiega droga publiczna, 
z której następuje wjazd na obszar planu.

Sporządzony plan miejscowy zawiera obowiązkowe elementy wymienione 
w przepisach art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.).

W trybie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wpłynęły wnioski, które zostały uwzględnione w projekcie planu.

W celu sporządzenia niniejszego planu miejscowego dokonano wymaganych czynności proceduralnych wg przepisów art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W trybie wyłożenia projektu planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Ustalenia planu miejscowego są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie: kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz zasad ochrony środowiska i kierunków rozwoju infrastruktury technicznej.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne.